User Guide 返回目录页面 故障排除 Dell™ 技术指南 故障排除工具 解决问题 Dell 技术更新服务 提示：对计算机进行故障排除时，请遵循以下基本提示以节省时间。 如果您在出现问题前添加或卸下了部件，请回顾安装步骤并确保正确安装了该部件。 如果外围设备无法工作，请确保正确连接了此设备。 如果屏幕上显示错误信息，请记下此信息的全部内容。此消息可能会有助于支持人员诊断并解决问题。 如果程序中出现错误信息，请参阅此程序的说明文件。 注: 本说明文件中的步骤适用于 Windows 默认视图，如果您将 Dell 计算机设置为 Windows 经典视图，这些步骤可能不适用。 故障排除工具 要诊断和解决计算机上的问题，您可能需要一些故障排除工具，包括： 工具 功能 电源指示灯 电源按钮指示灯亮起并闪烁或者保持稳定分别指示不同的电源状态，例如电源打开、电源关闭或待机。该指示灯也可指示内部电源问题。 有关电源指示灯的信息，请参阅《维修手册》。 台式计算机的诊断指示灯 某些台式计算机配有诊断指示灯。这些指示灯与电源指示灯一起协作。这些指示灯通过亮起和关闭或者以特定顺序亮起来指示计算机的状态和出现的问题。 有关诊断指示灯的信息，请参阅《维修手册》。 膝上型计算机的诊断指示灯 键盘状态指示灯可指示状态和出现的问题。 有关诊断指示灯和状态指示灯的信息，请参阅《维修手册》。 系统信息 台式或膝上型计算机可显示信息以指示需要解决的错误或问题。请记下屏幕上显示的信息，并在系统信息列表或《维修手册》中查找该信息，以获取有关如何解决该问题的信息。 Windows 硬件疑难解答 使用硬件疑难解答可以解决设备配置、兼容性或运行状态方面的问题。 Dell Diagnostics 通过使用 Dell Diagnostics，计算机将运行预引导系统检测 (PSA) 来对系统板、键盘、显示器、内存和硬盘驱动器等设备执行一系列初始检测。Dell Diagnostics 还可用于运行更加完整的系统检测，以评估您的计算机。 Dell Support 公用程序 使用此支持公用程序可以获得自我支持信息、软件更新，并且可以对计算环境进行状况扫描。 台式计算机的电源指示灯 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 位于计算机正面的电源按钮指示灯亮起、闪烁或者保持稳定可指示不同的状态： 如果电源指示灯呈蓝色并且计算机停止响应，请参阅计算机《维修手册》。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯呈蓝色闪烁，表明计算机处于待机模式。按键盘上的任意键、移动鼠标或按电源按钮均可恢复正常运行状态。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯不亮，则表明计算机已关闭或未接通电源。 在计算机背面的电源连接器和电源插座中重置电源电缆。 如果计算机已连接至配电盘，请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。 用已知工作条件下相似的产品替换电源保护设备、电源板以及电源延长电缆，检查是否正确打开计算机。 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色闪烁，则表示计算机已接通电源，但是可能存在内部电源问题。 确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配（如果有）。 确保处理器电源电缆已稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起，表示某个设备可能出现故障或者未正确安装。 卸下并重新安装内存模块（请参阅计算机附带的说明文件）。 卸下并重新安装所有插卡（请参阅计算机附带的说明文件）。 消除干扰。某些可能的干扰因素包括： 电源延长电缆、键盘延长电缆和鼠标延长电缆 配电盘上设备过多 多个配电盘连接至同一个电源插座 台式计算机的诊断指示灯 某些计算机的前面板上配有以数字标识的诊断指示灯。计算机正常启动时，这些指示灯将在闪烁一下后熄灭。 如果计算机出现故障，指示灯亮起的顺序可帮助您识别问题。 有关详情：要全面了解所显示的各种诊断指示灯的含义，请参阅计算机《维修手册》或在 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 搜索该主题。 膝上型计算机的诊断指示灯 通常，膝上型计算机在键盘上有键盘状态指示灯。有关详情请参阅计算机附带的说明文件。 正常操作期间，键盘状态指示灯显示特定功能的当前状态。如果计算机出现故障，您可以通过这些指示灯的状态来帮助确定问题所在。 有关详情：要全面了解所显示的各种键盘状态指示灯的含义，请参阅计算机附带的《维修手册》或在 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 搜索该主题。 台式计算机的系统信息 注: 如果表格中列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。 Alert!Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn] （警告！先前在引导此系统时的尝试在检查点 [nnnn] 失败。） 要获得解决此问题的帮助，请记下此检验点并与 Dell 技术支持部门联络 — 计算机由于同一错误而连续三次无法完成引导例行程序（请参阅与 Dell 联络以获得帮助）。 CMOS checksum error（CMOS 校验和错误） — 母板可能出现故障或 RTC 电池电量不足。更换电池（请参阅计算机附带的说明文件或参阅与 Dell 联络寻求帮助）。 CPU fan failure（CPU 风扇出现故障） — CPU 风扇故障。更换 CPU 风扇（请参阅计算机《维修手册》）。 Hard-disk read failure（读取硬盘失败） — HDD 可能在 HDD 引导检测过程中出现故障（请参阅与 Dell 联络以获得帮助）。 Keyboard failure（键盘故障） — 键盘故障或键盘电缆松动（请参阅有关外部键盘的键盘问题）。 No boot device available（无可用的引导设备） — 系统检测不到可引导的设备或分区。 如果光盘驱动器是引导设备，请确保电缆已连接且可引导光学介质已插入该驱动器中。 如果硬盘驱动器是您的引导设备，请确保电缆已连接，且驱动器已正确安装并分区为引导设备。 进入系统设置程序，并确保引导顺序信息正确（请参阅系统设置程序）。 No timer tick interrupt（无计时器嘀嗒信号中断） — 系统板上的芯片或系统板本身可能出现故障（请参阅与 Dell 联络以寻求帮助）。 注意 C 硬盘自我监控系统报告参数已经超出了正常范围。Dell 建议您定期备份您的数据。A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem（注意 - 硬盘驱动器自我监测系统报告某个参数已超出其正常运行范围。Dell 建议您定期备份数据。超出范围的参数可能表示有潜在的硬盘驱动器问题） — S.M.A.R.T 错误，HDD 可能出现故障。可以在 BIOS 设置中启用或禁用此功能。 膝上型计算机的系统信息 注: 如果表格中列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。 Decreasing available memory（可用内存正在减少） — 请参阅锁定和软件问题 。 错误 8602 C 辅助设备出现故障。请验证鼠标和键盘是否稳固地连接至正确的连接器 闪存部分写入保护错误 — 请与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 Gate A20 failure（A20 门电路出现故障） — 请参阅锁定和软件问题 。 Invalid configuration information - please run SETUP program（无效的配置信息 - 请运行系统设置程序） — 进入系统设置程序（请参阅进入系统设置程序）并更改系统设置程序选项（请参阅使用系统设置程序屏幕上的选项）以更正配置错误。 Keyboard failure（键盘故障） — 键盘故障或键盘电缆松动（请参阅有关外部键盘的键盘问题）。 Memory address line failure at (address), read value expecting (value)（（地址）处内存地址行错误，读取内容为值，期待（值）） — 请参阅锁定和软件问题 。 Memory double word logic failure at (address), read value expecting (value)（（地址）处内存双字逻辑错误，读取内容为值，期待（值）） — 请参阅锁定和软件问题 。 Memory odd/even logic failure at (address), read value expecting (value)（（地址）处内存奇/偶逻辑错误，读取内容为值，期待（值）） — 请参阅锁定和软件问题 。 Memory write/read failure at (address), read value expecting (value)（（地址）处内存读/写错误，读取内容为值，期待（值）） — 请参阅锁定和软件问题 。 Memory size in CMOS invalid（CMOS 中的内存容量无效） — 请参阅锁定和软件问题 。 无引导设备可用 C 按 F1 重试引导，按 F2 进入设置公用程序。按 F5 运行板载诊断程序 — 系统检测不到可引导的设备或分区。 如果光盘驱动器是引导设备，请确保电缆已连接且可引导光学介质已插入该驱动器中。 如果将硬盘驱动器用作引导设备，请确保其已正确安装并分区成为引导设备。 进入系统设置程序，并确保引导顺序信息正确（请参阅进入系统设置程序）。 No boot sector on hard-disk drive（硬盘驱动器上无引导扇区） — 进入系统设置程序，确保硬盘驱动器的配置信息正确（请参阅进入系统设置程序）。 No timer tick interrupt（无计时器嘀嗒信号中断） — 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 已禁用电源警告消息。运行设置公用程序以启用这些消息 — 请参阅进入系统设置程序。 内置硬盘驱动器上的读取故障 — 请参阅驱动器问题 。 第二个内部硬盘驱动器上出现读取故障 — 此信息适用于支持多个硬盘驱动器的笔记本计算机。请参阅驱动器问题 。 RTC 模式已固定 C 时间和日期可能是错误的 — 进入系统设置程序，然后更正日期或时间（请参阅进入系统设置程序）。如果问题仍然存在，请更换 CMOS 电池。 Shutdown failure（关闭程序出现故障） — 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 计时时钟已停止 - 请运行系统设置程序 — 进入系统设置程序，然后更正日期或时间（请参阅进入系统设置程序）。如果问题仍然存在，请更换 CMOS 电池。 未设置时间 - 请运行系统设置程序 — 进入系统设置程序，然后更正日期或时间（请参阅进入系统设置程序）。如果问题仍然存在，请更换 CMOS 电池。 Timer chip counter 2 failed（计时器芯片计数器 2 出现故障） — 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 交流电源适配器类型不能被终止。系统只能以 130 瓦或更高功率的电源适配器才能引导。按 F1 键关机 — 将 130 瓦或更高功率的电源适配器连接至计算机或对接站。 注: 此信息中有关 130 瓦或更高功率 AC 电源适配器类型的要求，也适用于需要 130 瓦或更高功率 AC 适配器的膝上型计算机。 无法检测到 AC 电源适配器功率和类型。此电池不可充电。系统会调整性能以匹配可用的电源。请连接 Dell xxx-W AC 适配器或更高功率电源以获得最佳系统性能。如果不想再次看到电源警告消息，请按 F3 键（在 F1 或 F2 键前）。Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility（按 F1 键继续，按 F2 键运行系统设置公用程序） — 连接正确的 AC 适配器到计算机或对接站。 计算机已对接且仅检测到电池电源。如果缺少电源适配器可能发生这种情况，电源线已松脱或计算机未正确连接到对接站。应取消对接、重新对接、连接电源适配器或接插电源线。按 F1 键关机 系统内存容量已更改。如果没有更改内存...可解决此问题，尝试重置内存。Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility（按 F1 键继续，按 F2 键运行系统设置公用程序） 按 F5 运行板载诊断程序 — 重置内存（有关说明，请参阅计算机《维修手册》）。 如果内存未移除或未安装，可能发生内存模块或系统板故障。与 Dell 联络以寻求帮助（请参阅与 Dell 联络）。 不支持的内存。按 F1 键关机 — 确保计算机支持您所使用的内存（请参阅计算机附带的说明文件）。 警告：已检测到 xxx-W AC 适配器，它低于推荐的原装 xxx-W AC 适配器。这会提高电池充电时间。系统会调整性能以匹配可用的电源。请连接 Dell xxx-W AC 适配器或更高功率电源以获得最佳性能。如果不想再次看到电源警告消息，请按 F3 键（在 F1 或 F2 键前）。Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility（按 F1 键继续，按 F2 键运行系统设置公用程序） — 连接正确的 AC 适配器到计算机或对接站。 警告：无法识别主电池。移除此电池后系统才能对电池充电 — 对于安装了两块电池的计算机，主电池可能安装不正确，或者电池或系统板有缺陷。 警告：无法识别辅电池。移除此电池后系统才能对电池充电 — 对于安装了两块电池的计算机，辅电池可能安装不正确，或者电池或系统板有缺陷。 警告：无法识别电池。移除此电池后系统才能对电池充电 — 对于安装了两块电池的计算机，一个或两个电池可能安装不正确，或者电池或系统板有缺陷。 警告：无法识别电池。系统无法对此电池充电 — 该电池安装不正确，或者电池或系统板有缺陷。 警告：所连接的电池无法向系统供电。接插此电池后系统不会启动。按 F1 关闭系统 WARNING!Battery is critically low（警告: 电池电量严重不足） 按 F1 继续 WARNING: The TPM could not be initialized（警告：无法初始化 TPM） — 系统板可能出现故障。与 Dell 联络以寻求帮助（请参阅与 Dell 联络）。 已禁用警告消息。运行设置公用程序以启用这些消息 — 请参阅系统设置程序 。 警告：Dell 磁盘监视系统已检测到在 [主/辅] EIDE 控制器上的驱动器 [0/1] 正在超出正常规格的条件下工作。建议立即备份您的数据，并且致电您的支持人员或 Dell 申请更换硬盘驱动器 — 与 Dell 联络以寻求帮助（请参阅与 Dell 联络）。 您的电源适配器功率不足以运行连接的对接站。取消对接或插入相应的适配器。按 F1 键关机 — 连接 AC 适配器。 您的系统已对接，但 AC 适配器类型无法确定。取消对接或插入相应的适配器。按 F1 键关机 — AC 适配器可能安装不正确，或者 AC 适配器或对接站可能有缺陷。 系统因过热而自动关闭电源。这可能是以下原因引起：在环境温度过高的环境中操作或存储系统，或系统风扇通风道空气流动不畅。如果问题反复发生，请致电 Dell 支持并提供错误代码 #M1004 — 与 Dell 联络以寻求帮助（请参阅与 Dell 联络）。 ***未找到处理器 SSDT 数据*** 操作系统多核处理器电源管理器将被禁用 ***UL 断路*** UL 断路计数显示在 F3 键消息下。按 F3 键清除 UL 计数器，按任意键继续 — 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 ***处理器微代码更新失败*** 不支持系统内修订处理器 — 确保计算机支持您所使用的处理器（请参阅计算机附带的说明文件）。 Windows 硬件疑难解答 如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备，或者虽然已检测到该设备但配置不正确，则可以使用硬件疑难解答以解决不兼容问题。 单击“开始”® “帮助和支持”。 在搜索字段中键入 hardware troubleshooter (硬件疑难解答)，然后按 <Enter> 键开始搜索。 如果“Help and Support”（帮助和支持）窗口显示“Fix a Problem”（修复问题）部分，请单击“Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）。然后选择最能说明问题的选项。 或 在搜索结果中，选择最能说明问题的选项，然后按照其余的故障排除步骤进行操作。 运行 Dell Diagnostics 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注意: Dell Diagnostics 仅适用于 Dell™ 计算机。 何时使用 Dell Diagnostics 如果您的计算机出现问题，请参阅故障排除并运行 Dell Diagnostics，然后再与 Dell 联系以获得技术帮助。 建议您在开始之前先打印这些步骤。 请参阅系统设置程序以查看计算机的配置信息，同时确保您要检测的设备显示在系统设置程序中并且已经激活。 从硬盘驱动器或从 Drivers and Utilities 介质启动 Dell Diagnostics。 注: Drivers and Utilities 介质是可选的，您的计算机可能未附带此介质。 从硬盘驱动器启动 Dell Diagnostics Dell Diagnostics 位于硬盘驱动器上的隐藏诊断公用程序分区中。 启动膝上型计算机的 Dell Diagnostics 注: 如果您的计算机不显示屏幕图像，请参阅计算机附带的说明文件中的“与 Dell 联络”。 注: 如果已将计算机连接至对接设备（已对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。 确保计算机已连接至已知正常工作的电源插座。 打开（或重新启动）计算机。 使用以下两种方式之一启动 Dell Diagnostics： 系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 Diagnostics（诊断程序），然后按 <Enter> 键。 注: 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。 或 待计算机电源完全关闭之后，在计算机重新加电时按住 <Fn> 键。 注: 如果您收到表明未找到诊断公用程序分区的信息，请从 Drivers and Utilities 介质运行 Dell Diagnostics。 计算机将运行预引导系统检测 (PSA)，它是对系统板、键盘、显示器、内存和硬盘驱动器等设备执行的一系列初始检测。 回答系统提出的所有问题。 如果检测到故障，请记下错误代码并参阅与 Dell 联络。 如果预引导系统检测成功完成，系统将显示以下信息：“Booting Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue”（正在引导 Dell 诊断公用程序分区。请按任意键继续）。 按任意键从硬盘驱动器的诊断公用程序分区启动 Dell Diagnostics。 系统显示 Dell Diagnostics Main Menu（主菜单）时，选择要运行的检测程序。 继续使用 Dell Diagnostics 主菜单。 在膝上型计算机上启动 Dell Diagnostics 注: 如果计算机无法显示屏幕图像，请参阅与 Dell 联络。 确保计算机已连接至已知正常工作的电源插座。 打开（或重新启动）计算机。 系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 Diagnostics（诊断程序），然后按 <Enter> 键。 注: 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。 注: 如果您收到表明未找到诊断公用程序分区的信息，请从 Drivers and Utilities 介质运行 Dell Diagnostics。 按任意键从硬盘驱动器的诊断公用程序分区启动 Dell Diagnostics。 系统显示 Dell Diagnostics Main Menu（主菜单）时，选择要运行的检测程序。请参阅使用 Dell Diagnostics 主菜单。 继续使用 Dell Diagnostics 主菜单。 从 Drivers and Utilities 介质启动 Dell Diagnostics 放入 Drivers and Utilities 介质。 关闭并重新启动计算机。 系统显示 DELL 徽标时，请立即按 <F12> 键。 注: 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。 注: 以下步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时，计算机将按照系统设置程序中指定的设备进行引导。 系统显示引导设备列表时，请高亮显示 CD/DVD/CD-RW 并按 <Enter> 键。 从系统显示的菜单中选择“从 CD-ROM 引导”选项并按 <Enter> 键。 键入 1 以启动该 CD 菜单，然后按 <Enter> 键继续。 从编号列表中选择“运行 32 位 Dell Diagnostics”。如果其中列出了多个版本，请选择适用于您的计算机的版本。 系统显示 Dell Diagnostics“Main Menu”（主菜单）时，选择要运行的检测程序。 继续使用 Dell Diagnostics 主菜单。 使用 Dell Diagnostics 主菜单 载入 Dell Diagnostics 并显示 Main Menu（主菜单）屏幕后，单击所需选项的按钮。 注: 选择“Test System”（检测系统）可在计算机上执行完整检测。 选项 功能 Test Memory （检测内存） 运行独立内存检测程序 Test System （检测系统） 运行系统诊断程序 Exit（退出） 退出诊断程序 从主菜单中选择“Test System”（检测系统）选项后，系统将显示以下菜单： 注: 建议您从下面的菜单中选择“Extended Test”（扩展检测）以对计算机中的设备进行更彻底的检测。 选项 功能 Express Test （快速检测） 对系统中的设备执行快速检测。此过程通常需要 10 至 20 分钟。 Extended Test （扩展检测） 对系统中的设备执行彻底检测。这通常需要一个小时或更长时间。 Custom Test （自定义检测） 用于检测特定设备或自定义要运行的检测程序。 Symptom Tree （症状树） 可让您根据遇到问题的症状选择检测程序。此选项列出了最常见的症状。 如果在检测过程中遇到问题，则系统将显示信息，列出错误代码和问题说明。请记下错误代码和问题说明，并参阅与 Dell 联络。 注: 计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果与 Dell 联络，技术支持部门将询问您的服务标签。 如果您通过“Custom Test”（自定义检测）或 “Symptom Tree”（症状树）选项运行检测程序，请单击下表中说明的相应选项卡以获得详细信息。 选项卡 功能 Results（结果） 显示检测结果和出现的所有错误。 Errors（错误） 显示出现的错误、错误代码和问题说明。 Help（帮助） 对检测程序进行说明并可能会指出运行该检测程序的要求。 Configuration（配置） 显示选定设备的硬件配置。 Dell Diagnostics 通过系统设置程序、内存和各种内部检测获取所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。 Parameters（参数） 使您可以通过更改检测设置来自定义检测。 检测完成后，请关闭检测屏幕以返回“Main Menu”（主菜单）屏幕。要退出 Dell Diagnostics 并重新启动计算机，请关闭“Main Menu”（主菜单）屏幕。 取出 Dell Drivers and Utilities 介质（如果有）。 Dell Support Center 您的计算机中已安装 Dell Support Center 应用程序，您可以通过任务栏中的 Dell Support Center 图标 或“开始”按钮运行此应用程序。 软件将自动识别您的服务标签号码、PC 型号号码、快速服务代码、保修信息，并提供您计算机的支持选项，例如驱动程序和下载、培训、指南以及知识库文章。应用程序还提供了联系 Dell 技术支持的选项，其中包括实时聊天、电话和电子邮件。 访问 Dell Support Center 可以通过任务栏上的 图标或“开始”菜单访问 Dell Support Center。 注: 如果在“Start”（开始）菜单中没有看到 Dell Support Center，请转至 support.dell.com 并下载该软件。 Dell Support Center 应用程序是针对您的计算机环境而专门定制的。 单击、双击任务栏中的 图标或在该图标上单击鼠标右键时，其功能各不相同。 单击 Dell Support Center 图标 单击或右键单击 图标以访问： Dell Support Center。 Dell Support Center 警报。 Dell Support Center 用户设置。 了解有关 Dell Support Center 的详细信息。 双击 Dell Support Center 图标 双击 图标打开主页以访问： 自我帮助 — 单击以确定并解决您计算机的问题。 联系 Dell 进行帮助 — 单击以联系 Dell 解决计算机问题或了解订单状态。 警报 — 单击以查看 Dell 为您计算机发出的警报。 关于您的系统 — 单击以访问您计算机的信息和说明文件。 驱动程序和下载 — 单击以访问驱动程序并将之下载到计算机。 Dell Datasafe 在线备份 — 单击以访问 Dell 为您计算机提供的在线备份以及恢复服务。 联系我们 — 单击以访问用于联系 Dell 的多个选项。 反馈 — 单击以提供您对 Dell Support Center 应用程序的反馈。 解决问题 电池问题 警告: 新电池安装错误可能会有爆炸的危险。更换电池时，请仅使用与制造商推荐型号相同或相近的电池。并按照制造商的说明处理废旧电池。 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 更换电池 — 如果每次打开计算机电源之后都必须重设时间和日期信息，或者计算机启动过程中显示的时间或日期不正确，请更换电池（请参阅计算机附带的说明）。如果电池仍不能正常工作，请与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 驱动器问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 确保 Microsoft Windows 能够识别驱动器 — Windows Vista® 单击“Start”（开始） ® 然后单击“Computer”（计算机）。 如果驱动器未列出，请参阅《维修手册》或与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 Windows® XP 单击“Start”（开始） ® 然后单击“My Computer”（我的电脑）。 检测驱动器 — 放入另一张光盘，以排除原来的驱动器有故障的可能性。 清洁驱动器或磁盘 — 请参阅维护任务（提高性能和确保安全） 。 检查电缆连接 对于有轴和/或托盘的驱动器，确保介质卡到轴上 对于吸入式驱动器，确保介质完全位于插槽中 运行 Dell Diagnostics — 请参阅您的计算机说明文件并请参阅运行 Dell Diagnostics。 光盘驱动器问题 运行硬件疑难解答 — 请参阅Windows 硬件疑难解答 。 运行 Dell Diagnostics — 请参阅运行 Dell Diagnostics 。 光盘驱动器问题 注: 高速光盘驱动器振动是正常现象，并且可能会产生噪音，这种噪音并不表示驱动器或介质有故障。 注: 由于世界各区域的差异以及光盘格式的不同，因此并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。 调节 Windows 音量控制 — 单击屏幕右下角的扬声器图标。 确保音量已调高，方法是单击滑块并将其向上拖动。 确保声音未静音，方法是单击所有已选取的复选框。 检查扬声器和次低音扬声器 — 请参阅声音和扬声器问题 。 向光盘驱动器写入时的问题 关闭其它程序 — 光盘驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断，则将发生错误。请尝试关闭所有程序，然后向光盘写入数据。 向光盘写入数据之前在 Windows 中禁用待机模式 — 有关电源管理模式的信息，请参阅 配置电源设置 或在“Windows Help and Support”（Windows 帮助和支持）中搜索关键字“standby”（待机）。 硬盘驱动器问题 运行 CheckDisk — Windows Vista 单击“Start”（开始） 然后单击“Computer”（计算机）。 在“本地磁盘 (C:)”上单击鼠标右键。 单击“属性”® “工具”® “开始检查”。 系统可能会显示“用户帐户控制”窗口。如果您是计算机管理员，请单击“继续”；否则，请与管理员联系以继续执行所需操作。 请遵循屏幕上的说明操作。 Windows XP 单击“Start ”（开始） 然后单击“My Computer”（我的电脑）。 在“本地磁盘 (C:)”上单击鼠标右键。 单击“属性”® “工具”® “开始检查”。 单击“Scan for and attempt recovery of bad sectors”（扫描并试图恢复坏扇区），然后单击“Start”（开始）。 电子邮件、调制解调器和 Internet 问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注: 如果计算机配有调制解调器，请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络，调制解调器将不工作。 注: 请勿将电话线插入网络适配器连接器。请参阅计算机附带的说明文件。 检查 Microsoft Outlook® Express 安全设置 — 如果无法打开电子邮件附件，请： 在 Outlook Express 中，依次单击“工具”® “选项”® “安全”。 根据需要，单击“不允许保存或打开可能有病毒的附件”以清除复选标记。 检查电话线的连接 检查电话插孔 将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 使用另一条电话线 — 验证电话线是否已连接至调制解调器上的插孔（插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的图标）。 请确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嗒声。 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话，然后倾听是否有拨号音。 如果此线路上还有其它电话设备（例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请不要使用它们，将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔。如果使用的电话线长度为 3 米（10 英尺）或更长，请尝试使用较短的电话线。 如果计算机配有调制解调器，请运行“Modem Diagnostic Tool”（调制解调器诊断工具） — 单击“Start”（开始）® “All Programs”（所有程序）® “Modem Helper”（调制解调器助手）或 “Modem Diagnostic Tool”（调制解调器诊断工具）。 按照屏幕上的说明进行操作，以识别并解决调制解调器问题（某些计算机上没有提供调制解调器助手）。 验证调制解调器是否能够与 Windows 通信 — Windows Vista 单击“Start”（开始） ® “Control Panel”（控制面板）® “Hardware and Sound”（硬件与声音）® “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）® “Modems”（调制解调器）。 单击调制解调器使用的 COM 端口 ® “Properties”（属性）® “Diagnostics”（诊断）® “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器是否正在与 Windows 通信。 如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。 Windows XP 单击“Start”（开始）® “Control Panel”（控制面板）® “Printers and Other Hardware”（打印机和其他硬件）® “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）® “Modems”（调制解调器）。 单击调制解调器使用的 COM 端口 ® “Properties”（属性）® “Diagnostics”（诊断）® “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器是否正在与 Windows 通信。 如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。 确保计算机已连接到 Internet — 确保您已成为 Internet 提供商的用户。打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击“文件”。如果“脱机工作”旁边带有复选标记，请单击该复选标记以将其清除，然后连接至 Internet。要获得帮助，请与您的因特网服务提供商联络。 错误信息 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 如果此处列出的信息未包括您收到的错误信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。 A filename cannot contain any of the following characters: \ / : * ? " < > ¦ （文件名中不能包含以下字符：\ / : * ? " < > ¦） — 请勿在文件名中使用这些字符。 A required .DLL file was not found（未找到所需的 .DLL 文件） — 您正在尝试打开的程序缺少必要的文件。要删除并重新安装程序，请： Windows Vista 单击“开始” ® “控制面板”® “程序”® “程序和功能”。 选择要删除的程序。 单击“卸载”。 有关安装说明，请参阅程序说明文件。 Windows XP 单击“开始”® “控制面板”® “添加或删除程序”® “程序和功能”。 选择要删除的程序。 单击“卸载”。 有关安装说明，请参阅程序说明文件。 drive letter :\ is not accessible.The device is not ready（无法访问 x:\。设备未就绪） — 驱动器无法读取磁盘。将磁盘插入驱动器，然后再试一次。 Insert bootable media（插入可引导介质） — 请插入可引导 CD 或 DVD。 Not enough memory or resources Close some programs and try again（内存或资源不足。请关闭部分程序，然后再试一次） — 请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。在某些情况下，您可能需要重新启动计算机才能恢复计算机的资源。如果重新启动了计算机，请先运行您要使用的程序。 Operating system not found（未找到操作系统） — 请与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 IEEE 1394 设备问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注: 您的计算机仅支持 IEEE 1394a 标准。 确保 IEEE 1394 设备的电缆已正确插入设备和计算机上的连接器 确保已在系统设置程序中启用 IEEE 1394 设备 — 请参阅使用系统设置程序屏幕上的选项。 确保 Windows 能够识别 IEEE 1394 设备 — Windows Vista 单击 “开始” ® “控制面板”® “硬件和声音”。 单击 “设备管理器”。 如果其中列出了 IEEE 1394 设备，则表明 Windows 能够识别该设备。 Windows XP 单击“Start”（开始） 然后单击“Control Panel”（控制面板）。 在“Pick a Category”（选择一个类别）下，依次单击“Performance and Maintenance”（性能和维护）®“System”（系统）®“System Properties”（系统属性）®“Hardware”（硬件）®“Device Manager”（设备管理器）。 如果是 Dell IEEE 1394 设备出现问题 — 要与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 如果是非 Dell 提供的 IEEE 1394 设备出现问题 — 请与该 IEEE 1394 设备的制造商联络。 有关外部键盘的键盘问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 检查键盘电缆 — 确保键盘电缆已稳固地连接至计算机。 关闭计算机（请参阅计算机附带的说明文件），并按照计算机安装图所示重新连接键盘电缆，然后重新启动计算机。 确保电缆没有损坏或磨损，并检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断。将所有弯曲的插针弄直。 拔下所有键盘延长电缆，并将键盘直接连接至计算机。 检测键盘 — 将可以正常工作的键盘连接至计算机，然后尝试使用此键盘。 运行硬件疑难解答 — 请参阅Windows 硬件疑难解答 。 锁定和软件问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 计算机无法启动 检查诊断指示灯 — 请参阅台式计算机的电源指示灯、台式计算机的诊断指示灯或膝上型计算机的诊断指示灯。 确保电源电缆已稳固地连接至计算机和电源插座 计算机停止响应 注意: 如果无法执行操作系统关闭程序操作，则可能会导致数据丢失。 关闭计算机 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟（直至计算机关闭），然后重新启动计算机。 程序停止响应 终止程序 — 同时按 <Ctrl><Shift><Esc> 组合键访问“任务管理器”。 单击“应用程序”选项卡。 单击以选择不再响应的程序。 单击结束任务。 程序反复崩溃 注: 大多数软件安装说明都包含在软件的说明文件中或 CD、DVD 上。 查看软件说明文件 — 如果有必要，请卸载并重新安装程序。 专用于较早的 Windows 操作系统的程序 运行程序兼容性向导 — Windows Vista 程序兼容性向导对程序进行配置，使其在类似于非 Windows Vista 操作系统的环境中运行。 依次单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Programs”（程序）®“Programs and Features”（程序和功能）®“Use an older program with this version of Windows”（将较旧的程序版本用于该 Windows 版本）。 在欢迎屏幕上，单击“下一步”。 请遵循屏幕上的说明操作。 Windows XP 程序兼容性向导对程序进行配置，使其在类似于非 XP 操作系统的环境中运行。 单击“Start”（开始） ®“All Programs”（所有程序）®“Accessories”（附件）®“Program Compatibility Wizard”（程序兼容性向导）®“Next”（下一步）。 请遵循屏幕上的说明操作。 出现蓝屏 关闭计算机 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟（直至计算机关闭），然后重新启动计算机。请参阅与 Dell 联络 。 其它软件问题 请查看软件说明文件或与软件制造商联络，以获取故障排除信息 — 确保程序与计算机上安装的操作系统兼容。 确保计算机符合运行软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。 确保已正确安装和配置程序。 验证设备驱动程序是否不与程序发生冲突。 如果有必要，请卸载并重新安装程序。 立即备份您的文件 使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、CD、或 DVD 保存并关闭所有打开的文件或程序，然后通过“开始”菜单关闭计算机 内存问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 如果收到内存不足的信息 — 保存并关闭所有打开的文件，退出所有不使用的已打开程序，以查看是否能解决问题。 有关最低内存要求，请参阅软件说明文件。如有必要，可安装附加内存（请参阅计算机附带的说明文件）。 重置内存模块（请参阅计算机附带的说明文件），以确保计算机可与内存正常通信。 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 如果遇到其它内存问题 — 重置内存模块（请参阅计算机附带的说明文件），以确保计算机可与内存正常通信。 确保遵循内存安装原则（请参阅计算机附带的说明文件）。 确保您的计算机支持您使用的内存。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息，请参阅计算机附带的说明文件。 运行 Dell Diagnostics（请参阅运行 Dell Diagnostics）。 鼠标问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 检查鼠标电缆 — 确保电缆没有损坏或磨损，并检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断。将所有弯曲的插针弄直。 拔下所有鼠标延长电缆，并将鼠标直接连接至计算机。 请验证是否已按照计算机安装图所示连接鼠标电缆。 重新启动计算机 — 同时按 <Ctrl><Esc> 组合键可以显示“开始”菜单。 按 <u> 键、按上箭头键和下箭头键可以高亮度显示“关机”或“关闭”，然后按 <Enter> 键。 计算机关闭后，按照安装图所示重新连接鼠标电缆。 打开计算机。 检测鼠标 — 将可以正常工作的鼠标连接至计算机，然后尝试使用此鼠标。 检查鼠标设置 — Windows Vista 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Hardware and Sound”（硬件和声音）®“Mouse”（鼠标）。 根据需要调整设置。 Windows XP 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Printers and Other Hardware”（打印机和其他硬件）®“Mouse”（鼠标）。 根据需要调整设置。 重新安装鼠标驱动程序 — 请参阅安装介质驱动器的驱动程序。 运行硬件疑难解答 — 请参阅 Windows 硬件疑难解答。 网络问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆已稳固地插入计算机背面的网络连接器和网络插孔。 检查计算机背面的网络指示灯 — 如果链路完整性指示灯不亮（请参阅计算机《维修手册》或参阅膝上型计算机的诊断指示灯），则表示不存在网络通信。请更换网络电缆。 重新启动计算机并再次登录网络 检查您的网络设置 — 请与网络管理员或为您设置网络的人员联络，以验证您的网络设置是否正确以及网络运行是否正常。 运行硬件疑难解答 — 请参阅Windows 硬件疑难解答 。 电源问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 如果电源指示灯呈蓝色并且计算机无响应 — 请参阅台式计算机的电源指示灯或膝上型计算机的诊断指示灯。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯呈蓝色闪烁 — 表明计算机处于待机模式。按键盘上的任意键、移动鼠标或按电源按钮均可恢复正常运行状态。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯不亮 — 表明计算机已关闭或未接通电源。 将计算机背面板上的电源连接器电缆重新插好在电源插座中。 用已知工作条件下相似的产品替换电源板、电源延长电缆及其他电源保护设备，检查是否正确打开计算机。 确保使用的所有配电盘都已插入电源插座且配电盘已打开。 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 表明计算机已接通电源，但可能存在内部电源问题。 确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配（如果有）。 确保所有组件和电缆均已正确安装并且稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起 — 表明设备可能出现故障或未正确安装。 确保处理器电源电缆已稳固地连接至系统板电源连接器 (POWER2)（请参阅计算机《维修手册》）。 卸下并重新安装所有内存模块（请参阅计算机附带的说明文件）。 卸下并重新安装所有扩展卡，包括图形卡（请参阅计算机附带的说明文件）。 消除干扰 — 某些可能的干扰因素包括： 电源延长电缆、键盘延长电缆和鼠标延长电缆 连接至同一配电盘的设备过多 多个配电盘连接至同一个电源插座 打印机问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注: 如果您需要有关打印机的技术帮助，请与打印机制造商联络。 查看打印机说明文件 — 请参阅打印机说明文件以获取设置和故障排除信息。 确保打印机已打开 检查打印机电缆的连接 — 有关电缆连接的信息，请参阅打印机说明文件。 确保打印机电缆已稳固地连接至打印机和计算机。 检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 验证 Windows 是否能够识别打印机 — Windows Vista 依次单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Hardware and Sound”（硬件和声音）®“Printers”（打印机）。 如果其中列出了打印机，请在该打印机图标上单击鼠标右键。 单击“属性”，然后单击“端口”。 根据需要调整设置。 Windows XP 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Printers and Other Hardware”（打印机和其他硬件）®“View installed printers or fax printers”（查看安装的打印机或传真打印机）。 如果其中列出了打印机，请在该打印机图标上单击鼠标右键。 单击“属性”®“端口”。对于并行打印机，请确保“打印到下列端口:”的设置为“LPT1: 打印机端口”。对于 USB 打印机，请确保“打印到下列端口:”的设置为“USB”。 重新安装打印机驱动程序 — 有关重新安装打印机驱动程序的信息，请参阅打印机说明文件 — 扫描仪问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注: 如果您需要有关扫描仪的技术帮助，请与扫描仪制造商联络。 查看扫描仪说明文件 — 请参阅扫描仪说明文件以获取设置和故障排除信息。 将扫描仪锁定解除 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。 重新启动计算机并尝试再次使用扫描仪 检查电缆连接 — 有关电缆连接的信息，请参阅扫描仪说明文件。 确保扫描仪电缆已稳固地连接至扫描仪和计算机。 验证 Microsoft Windows 是否能够识别扫描仪 — Windows Vista 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Hardware and Sound”（硬件与声音）®“Scanners and Cameras”（扫描仪和照相机）。 如果其中列出了扫描仪，则表明 Windows 能够识别扫描仪。 Windows XP 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Printers and Other Hardware”（打印机和其他硬件）®“Scanners and Cameras”（扫描仪和照相机）。 如果其中列出了您的扫描仪，则表明 Windows 能够识别该扫描仪。 重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明，请参阅扫描仪说明文件。 声音和扬声器问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 扬声器无声音 注: MP3 和其它媒体播放器中的音量控制可能会代替 Windows 音量设置。请始终执行检查以确保没有调低或关闭媒体播放器的音量。 检查扬声器电缆的连接 — 请确保按照扬声器附带的安装图中的说明连接扬声器。如果您购买了声卡，请确保扬声器已连接至声卡。 确保次低音扬声器和扬声器均已打开 — 请参阅扬声器附带的安装图。如果扬声器带有音量控制，请调节音量、低音或高音以消除失真。 调节 Windows 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。 断开耳机与耳机连接器的连接 — 如果耳机已连接至前面板耳机连接器，则自动禁用扬声器 的声音。 检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯以检查是否存在干扰。 运行扬声器诊断程序 重新安装声音驱动程序 — 请参阅安装介质驱动器的驱动程序 。 运行硬件疑难解答 — 请参阅Windows 硬件疑难解答。 耳机无声音 检查耳机电缆的连接 — 确保耳机电缆已稳固地插入耳机连接器（请参阅计算机附带的说明文件）。 调节 Windows 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。 有关膝上型计算机的触摸板或鼠标问题 检查触摸板设置 — 单击“开始”®“控制面板”®“打印机和其他硬件”®“鼠标”。 尝试调整鼠标设置。 检查鼠标电缆 — 关闭计算机。断开鼠标电缆的连接，检查其是否损坏，然后重新将电缆连接稳固。 如果使用的是鼠标延长电缆，请断开该电缆的连接，将鼠标直接连接至计算机。 要验证鼠标是否出现问题，请检查触摸板 — 关闭计算机。 断开鼠标的连接。 打开计算机。 在 Windows 桌面上，使用触摸板移动光标，选择并打开一个图标。 如果触摸板工作正常，则可能是鼠标出现故障。 检查系统设置程序中的设置 — 验证系统设置程序列出了定点设备选项中正确的设备。（无需做任何设置调整，计算机自动识别 USB 鼠标。）有关使用系统安装程序的详细信息，请参阅系统设置程序。 检测鼠标控制器 — 要检测鼠标控制器（影响指针的移动）以及触摸板或鼠标按钮的操作，请运行 Dell 诊断程序中的定点设备检测程序组中的鼠标检测程序（请参阅程序运行 Dell Diagnostics）。 重新安装触摸板驱动程序 — 请参阅安装介质驱动器的驱动程序 。 视频和显示器问题 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 注意: 如果您的计算机随机装有 PCI 图形卡，安装其它图形卡时无需将其卸下；执行故障排除时，此卡必不可少。如果您卸下了此图形卡，请将其保存在安全可靠的地方。有关图形卡的信息，请访问 support.dell.com。 屏幕为黑屏 注: 有关故障排除过程，请参阅显示器的说明文件。 屏幕显示不清晰 检查显示器电缆连接 — 请确保显示器电缆已连接至正确的图形卡（适用于双图形卡配置）。 如果您要使用可选 DVI-to-VGA 适配器，请确保该适配器已正确连接至图形卡和显示器。 请确保按照计算机安装图所示连接显示器电缆。 拔下所有视频延长电缆，并将显示器直接连接至计算机。 交换计算机和显示器的电源电缆，以确定显示器的电源电缆是否有故障。 查看连接器的插针是否弯曲或折断（显示器电缆连接器通常都有缺失的插针）。 检查显示器电源指示灯 — 如果电源指示灯亮起或闪烁，则表明显示器有电。 如果电源指示灯不亮，请用力按下按钮以确保显示器已打开。 如果电源指示灯闪烁，请按键盘上的任意键或移动鼠标以恢复正常运行状态。 检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 检查诊断指示灯 — 请参阅台式计算机的电源指示灯 。 检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明，请参阅显示器说明文件。 将次低音扬声器移至远离显示器的位置 — 如果扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距显示器至少 60 厘米（2 英尺）远的地方。 将显示器移至远离外部电源的地方 — 风扇、荧光灯、卤素灯和其它电气设备均会导致屏幕图像“颤动”。关闭附近的设备以检查是否存在干扰。 转动显示器以避免阳光照射和可能的干扰 调整 Windows 显示设置 — Windows Vista 依次单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Hardware and Sound”（硬件与声音）®“Personalization”（个性化）®“Display Settings”（显示设置）。 根据需要调整“分辨率” 和“颜色”设置。 3D 图像质量差。 Windows XP 单击“Start”（开始） ®“Control Panel”（控制面板）®“Appearance and Themes”（外观和主题）。 选择某一要执行的任务或单击“Display”（显示）图标。 尝试使用不同的“颜色质量”和“屏幕分辨率”设置。 检查图形卡电源电缆连接 — 肴繁Ｍ夹慰ǖ缭吹缋乱颜确连接至图形卡° 检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明，请参阅显示器说明文件。 仅部分显示屏显示图像 连接外部显示器 — 关闭计算机并将外部显示器连接至计算机。 打开计算机和显示器，并调节显示器的亮度和对比度控制。 如果外部显示器工作正常，则可能是计算机显示屏或视频控制器存在故障。请与 Dell 联络（请参阅与 Dell 联络）。 电源指示灯 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前，请遵循您计算机随附的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。 位于计算机正面的电源按钮指示灯亮起、闪烁或者保持稳定可指示不同的状态： 如果电源指示灯呈蓝色并且计算机无响应，请参阅台式计算机的电源指示灯。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯呈蓝色闪烁，表明计算机处于待机模式。按键盘上的任意键、移动鼠标或按电源按钮均可恢复正常运行状态。 注: 在某些系统上，电源灯为绿色。 如果电源指示灯不亮，则表明计算机已关闭或未接通电源。 在计算机背面的电源连接器和电源插座中重置电源电缆。 如果计算机已连接至配电盘，请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。 用已知工作条件下相似的产品替换电源保护设备、电源板以及电源延长电缆，检查是否正确打开计算机。 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色闪烁，表示计算机已接通电源，但是可能存在内部电源问题。 确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配（如果有）。 确保处理器电源电缆已稳固地连接到系统板（请参阅计算机《维修手册》）。 如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起，表示某个设备可能出现故障或者未正确安装。 卸下并重新安装内存模块（请参阅计算机附带的说明文件）。 卸下并重新安装所有插卡（请参阅计算机附带的说明文件）。 消除干扰。某些可能的干扰因素包括： 电源延长电缆、键盘延长电缆和鼠标延长电缆 配电盘上设备过多 多个配电盘连接至同一个电源插座 Dell 技术更新服务 Dell 技术更新服务为您的计算机提供了有关软件和硬件更新的预先电子邮件通知。此项服务是免费的，而且您可以自定义通知的内容、格式以及接收通知的频率。 要注册 Dell 技术更新服务，请访问 support.dell.com/technicalupdate。 返回目录页面